## Slide 1
Vít Večerník
Fyzikální a výpočetní chemie, 359
15. 1. 2026
Simulace dopravního toku:
Vznik fantomové dopravní zácpy
vecerniv(at)vscht.cz
Obhajoba semestrálního projektu

## Slide 2
vecerniv(at)vscht.cz
Úvod | Implementace | Výsledky | Závěr

## Slide 3
email
O co se vlastně jedná?
kubickovl@vscht.cz
3
Simulace dopravního toku
vecerniv(at)vscht.cz
Zastavení bez vnější příčiny
Vlna proti směru jízdy
Experiment
  230 m
  22 aut
Přirozená vlastnost dopravy
  překročení kritické hustoty
[Sugiyama 2008] Bird's-eye view of the experiment.
Notes: Problém mnoha těles
Nestabilní systém
Malé změny rychlosti/doba reakce
Experiment: 30 km/h

## Slide 4
email
Modelování dopravy
kubickovl@vscht.cz
4
Simulace dopravního toku
vecerniv(at)vscht.cz
Mikroskopický přístup
Car-following modely
  Model optimální rychlosti [Bando 1995]
  Model chytrého řidiče [Treiber 2000]
Celulární automaty
  Nagel­­–Schreckenberg [Nagel 1992]
Notes: vs makro: kontinuum
OVM: rychlost na vzdálenosti
IDM: strategie brždění
NS: diskretizace

## Slide 5
vecerniv(at)vscht.cz
Úvod | Implementace | Výsledky | Závěr

## Slide 6
email
Návrh a implementace
kubickovl@vscht.cz
6
Simulace dopravního toku
vecerniv(at)vscht.cz
Python
Manim
Model chytrého řidiče
Řídící rovnice modelu
Požadovaná dynamická vzdálenost

## Slide 7
email
Numerické řešení
kubickovl@vscht.cz
7
Simulace dopravního toku
vecerniv(at)vscht.cz
Kruhová topologie
Řešení rovnic v čase
Notes: Rovnoměrně na okruhu
Random fluktuace: nepozornost

## Slide 8
vecerniv(at)vscht.cz
Úvod | Implementace | Výsledky | Závěr

## Slide 9
email
kubickovl@vscht.cz
9
SNA 2023 - Improving computational efficiency of contact solution in fully resolved CFD-DEM simulations with arbitrarily-shaped solids
vecerniv(at)vscht.cz
Simulace dopravního toku
Parametry simulace
Parametr | Hodnota
Počet aut N | 25
Délka auta Lα | 4.5 m
Maximální rychlost vmax | 36 m s-1
Maximální zrychlení a | 8 m s-2
Komfortní brždění b | 40 m s-2
Minimální odstup s0 | 1 m
Reakční čas T | 2 s
Pravděpodobnost nepozornosti Pn | 5 %
Hodnota fluktuace δ | 5 %
Notes: Přesycená dráha
10x zrychlení a brždění
Pravděpodobnost a fluktuace

## Slide 10
email
CoolTitle
kubickovl@vscht.cz
10
Simulace fantomové dopravní zácpy
vecerniv(at)vscht.cz
Notes: Časoprostorový diagram
Tři fáze
Zpětné šíření kolon

## Slide 11
email
kubickovl@vscht.cz
11
SNA 2023 - Improving computational efficiency of contact solution in fully resolved CFD-DEM simulations with arbitrarily-shaped solids
vecerniv(at)vscht.cz
Simulace dopravního toku
Parametry simulace
Parametr | Hodnota
Počet aut N | 18
Délka auta Lα | 4.5 m
Maximální rychlost vmax | 36 m s-1
Maximální zrychlení a | 8 m s-2
Komfortní brždění b | 40 m s-2
Minimální odstup s0 | 1 m
Reakční čas T | 4 s
Pravděpodobnost nepozornosti Pn | 5 %
Hodnota fluktuace δ | 5 %
Notes: Menší než kritická hustota
Reakční doba: plynulejší provoz

## Slide 12
email
CoolTitle
kubickovl@vscht.cz
12
Simulace fantomové dopravní zácpy
vecerniv(at)vscht.cz

## Slide 13
email
kubickovl@vscht.cz
13
SNA 2023 - Improving computational efficiency of contact solution in fully resolved CFD-DEM simulations with arbitrarily-shaped solids
vecerniv(at)vscht.cz
Simulace dopravního toku
Fundamentální diagram

## Slide 14
vecerniv(at)vscht.cz
Úvod | Implementace | Výsledky | Závěr

## Slide 15
email
kubickovl@vscht.cz
15
SNA 2023 - Improving computational efficiency of contact solution in fully resolved CFD-DEM simulations with arbitrarily-shaped solids
vecerniv(at)vscht.cz
Simulace dopravního toku
Shrnutí
Simulace založená na IDM
Analýza parametrů
Shoda s teorií?
Více jízdních pruhů
Délka/druh vozidel

## Slide 16
email
kubickovl@vscht.cz
16
SNA 2023 - Improving computational efficiency of contact solution in fully resolved CFD-DEM simulations with arbitrarily-shaped solids
vecerniv(at)vscht.cz
Simulace dopravního toku
Reference
[Sugiyama 2008] SUGIYAMA, Yuki; Minoru FUKUI; Macoto KIKUCHI; Katsuya HASEBE; Akihiro NAKAYAMA; Katsuhiro NISHINARI; Shinichi TADAKI a Satoshi YUKAWA, 2008. Traffic jams without bottlenecks – experimental evidence for the physical mechanism of the formation of a jam. New Journal of Physics. Online. 10, 33001.
[Bando 1995] BANDO, M.; K. HASEBE; A. NAKAYAMA; A. SHIBATA a Y. SUGIYAMA, 1995. Dynamical model of traffic congestion and numerical simulation. Physical Review E. Online. 51(2), 1035–1042.
[Treiber 2000] TREIBER, Martin; Ansgar HENNECKE a Dirk HELBING, 2000. Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations. Physical Review E. Online. 62(2), 1805–1824.
[Nagel 1992] NAGEL, Kai a Michael SCHRECKENBERG, 1992. A cellular automaton model for freeway traffic. Journal de Physique I. Online. 2, 2221.

## Slide 17
Vít Večerník
Fyzikální a výpočetní chemie, 359
15. 1. 2026
Simulace dopravního toku:
Vznik fantomové dopravní zácpy
vecerniv(at)vscht.cz
Obhajoba semestrálního projektu